Adimensionais

Numero de Reynolds

ρ = densidade
μ = viscosidade absoluta
v = velocidade média do fluido
D = diametro do tubo

%Ux211C = %rho cdot v cdot D cdot %mu

( M cdot L^-3 ) cdot ( L cdot T^-1 ) cdot ( L ) cdot ( M cdot L^-1 cdot T^-1 ) = 1

Numero de Euler (Ondas sonoras em meio não sólido)

%rho = densidade
v = velocidade
%sigma = pressão

matrix{ nospace{} # %rho # %sigma # v ## M # 1 # 1 # 0 ## L # -3 # -1 # 1 ## T # 0 # -2 # -1 } drarrow left lbrace matrix{ +1x#+1y#+0z#nospace{}=0## -3x#-1y#+1z#nospace{}=0## +0x#-2y#-1z#nospace{}=0} right rbrace

left [ matrix{ 1 # 1 # 0 # 0## -3 # -1 # 1 # 0## 0 # -2 # -1 # 0 } right ] sim left [ matrix{ 1 # 0 # -1 wideslash 2 # 0 ## 0 # 1 # 1 wideslash 2 # 0 ## 0 # 0 # 0 # 0} right ]

a solução do sistema é:

(matrix{X_1, # X_2, # X_3}) = X_3 cdot ( matrix{1 # -1 # 2} )

%Ux0045 = %rho cdot v^2 over %sigma ( M cdot L^-3 ) cdot ( L cdot T^-1 )^2 over ( M cdot L^-1 cdot T^-2 ) = 1

Numero de Weber

ρ = Densidade do fluido
v = Velocidade do objeto flutuante
σ = Tensão superficial do fluido
l = Comprimento

We = %rho cdot v^2 cdot l over %sigma

( M cdot L^-3 ) cdot ( L cdot T^-1 )^2 cdot (L) over { M cdot T^-2 } = 1

Numero de Froude

v = Velocidade
g = Aceleração da gravidade
l = Comprimento

Fr = v over sqrt{g cdot l}

L cdot T^-1 over { sqrt{ (L cdot T^-2) cdot (L) } } = 1

Orbita dos planetas

m = massa do planeta
t = período de translação
G = constante de gravitação universal
R = raio da órbita

m cdot t^2 cdot G over R^3

( M ) cdot ( T^2 ) cdot ( M^-1 cdot L^3 cdot T^-2 ) over ( L^3 ) = 1

Refazendo os cálculos usando a massa do Sol, o adimensional permanece constante

Barra de aço

σ = tensão de escoamento
k = constante elástica
l = comprimento

%sigma cdot l over k

( M cdot L^-1 T^-2 ) cdot ( L ) over ( M cdot T^-2 ) = 1

Estruturas de material resistente ao próprio peso
Corrigir esta merda. Refazer tudo usando modulo de elasticidade ao invés de constante elástica do material pois constante elástica do material (substância) não existe

%gamma = peso especifico
%sigma = tensão de escoamento ou de ruptura
k = constante elástica do material
l = comprimento

matrix{ nospace{} # %gamma # %sigma # k # l ## M # 0 # 0 # 1 # 1 ## L # 1 # 1 # -3 # -1 ## T # -1 # 0 # 0 # -2 } drarrow left lbrace matrix{ +0w#+0x#+1y#+1z#nospace{}=0## +1w#+1x#-3y#-1z#nospace{}=0## -1w#+0x#+0y#-2z#nospace{}=0} right rbrace

left [ matrix{ 0# 0 # 1 # 1 # 0## 1# 1 # -3 # -1 # 0## -1 # 0 # 0 # -2 # 0 } right ] sim left [ matrix{ 1 # 0 # -1 # -1 # 0 ## 0 # 1 # 2 # 1 # 0 ## 0 # 0 # 0 # 0 # 0} right ]

a solução do sistema é:

(matrix{X_1, # X_2, # X_3, # X_4}) = X_3 cdot ( matrix{1# -2# 1# 0} ) + X_4 cdot ( matrix{1# -1# 0# 1} )
%pi_1 = %gamma cdot k over %sigma^2 ( M cdot L^-2 cdot T^-2) cdot ( M cdot T^-2 ) over ( M cdot L^-1 cdot T^-2 )^2 = 1

%pi_2 = %gamma cdot l over %sigma ( M cdot L^-2 cdot T^-2) cdot ( L ) over ( M cdot L^-1 cdot T^-2 ) = 1

Musculação

dot m = Ganho de massa por unidade de tempo no corpo inteiro
dot P = Ganho de perímetro de braço por unidade de tempo
F = Força no braço (bíceps)

dot m cdot dot P over F

( M cdot T^-1 ) cdot ( L cdot T^-1 ) over ( M cdot L cdot T^-2 )

Circuito RC

C = capacitância elétrica
R = Resistência elétrica
t = Tempo
f = frequência

C⋅R⋅t
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T)=1

C⋅R⋅f
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T−1)=1

Permeabilidade magnética e Permissividade elétrica e Velocidade

μ = Permeabilidade magnética
ε = Permissividade elétrica
v = Velocidade

v2⋅μ⋅ε
(L⋅T−1)2⋅(M⋅L⋅T−2⋅I−2)⋅(M−1⋅L−3⋅T4⋅I2)=1

Detector de ouro

R = Resistência elétrica
L = Indutância
f = Frequência

L⋅f⋅R
(M⋅L2⋅T−2I−2)⋅(T−1)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)=1

Mudança de estado físico e dilatação

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
T = Temperatura

Cs⋅T⋅Cl
(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(Θ)⋅(L2⋅T−2)=1

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
α = Dilatação térmica

Cs⋅Cl/α
(L2⋅T−2⋅Θ−1)(L2⋅T−2)/(Θ−1)=1

Viscosidade, Capacidade térmica e Condutância térmica

μ = Viscosidade dinamica
Cs = Capacidade térmica sensível
C = Condutância térmica

μ⋅Cs⋅C
(M⋅L−1⋅T−1)⋅(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(M⋅L⋅T−3⋅Θ−1)=1

Tamanho máximo de gotas liquidas

γ = Peso especifico
σ = Tensão superficial
D = Diâmetro máximo da gota de liquido

γ⋅D2⋅σ
(M⋅L−2⋅T−2)⋅(L)2⋅M⋅T−2=1

Vibração de gota liquida em gravidade zero

f = Frequência
m = Massa
σ = Tensão superficial

m⋅f2⋅σ
(M)⋅(T−1)2⋅(M⋅T−2)=1

Vibração de massa planetária

f = Frequência
d = Densidade
G = Constante da gravitação universal

G⋅d⋅f2
(M−1⋅L3⋅T−2)⋅(M⋅L−3)⋅(T−1)2=1

Vibração elástica

m = Massa
k = Constante elástica da mola
f = Frequência

m⋅f2⋅k
(M)⋅(T−1)2⋅(M⋅T−2)=1

Em usinagem mecanica podemos listar os seguintes parametros

Velocidade de corte da ferramenta [ V_{c}]=L cdot T^{-1}

Profundidade do passo [ a_{x}]=L

Avanço [ a_{z}]=L

Densidade do material [ %rho ] = M cdot L^{-3}

Tensão de ruptura do material [ %sigma _{r} ] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Tensão de escoamento do material [ %sigma _{e} ] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Modulo de elasticidade do material [E] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Força aplicada na ferramenta de corte [F] =M cdot L cdot T^{-2}

Algumas grandezas possuem mesma dimensão portanto, vou eliminar as redundancias do processo de calculo dos admensionais.

matrix{ nospace { } # V_{c} # a # %rho # %sigma #F ## M # 0 # 0 # 1 # 1 # 1 ## L #1 # 1 # -3 # -1 # 1 ## T #-1 # 0 # 0 # -2 # -2} drarrow left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 ## 1 # 1 # -3 # -1 # 1 ## -1 # 0 # 0 # -2 # -2} right ] cdot left [ matrix{v ## w ## x ## y ## z} right ] = left [ matrix{0 ## 0 ## 0} right ]

left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # -3 # -1 # 1 # 0## -1 # 0 # 0 # -2 # -2# 0} right ]sim left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # -3 # -1 # 1 # 0## 0 # 1 # -3 # -3 # -1# 0} right ] sim left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # 0 # 2 # 4 # 0## 0 # 1 # 0 # 0 # 2# 0} right ]sim left [ matrix{1 # 1 # 0 # 2 # 4 # 0##0 # 1 # 0 # 0 # 2 # 0## 0 # 0 # 1 # 1 # 1# 0} right ] sim nospace{}

nospace{} sim left lbrace stack{v+w+2y+4z=0 # w+2z=0 # x+y+z=0} right rbrace seja nospace{}left lbrace stack{y= %alpha # z=%beta} right rbrace drarrow left lbrace stack{x=-%alpha -%beta # w=-2%beta # v+(-2%beta)+2%alpha+4%beta=0} right rbrace

left [ stack{v # w # x # y # z} right ] = left [ stack{-2%alpha-2%beta # -2%beta # -%alpha-%beta # %alpha # %beta} right ] = %alpha cdot left [ stack{-2 # 0 # -1 # 1 # 0} right ] + %beta cdot left [ stack{-2 # -2 # -1 # 0 # 1} right ] => %pi _{(1,0)}= { %sigma } over { V_{c}^{2} cdot %rho } ; %pi _{(0,1)}= { F } over { V_{c}^{2} cdot %rho cdot a^{2} }

Podemos colocar as outras grandezas no sistema:

%pi_{1} = { %sigma_{r}} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi_{2} = { %sigma_{e}} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi_{3} = { E} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi _{4}= { F } over { V_{c}^{2} cdot %rho cdot a_{x} cdot a_{z} }