Analise Dimensional
Autor: Abmael Carvalho Barberino Junior
Ultima atualização: 26/09/2020

MLTIΘNJ, Massa, Comprimento, Tempo, Corrente elétrica, Temperatura, Quantidade de substância, Intensidade luminosa
Descrição	Unidade SI mais simples	Unidades alternativas	MLTIΘNJ
Comprimento, espaço	m		L
Tempo e Período	s		T
Frequencia	Hz	1Hz = 1 over s	T^-1
Velocidade	m over s	3.6 km over h = m over s	L cdot T^-1
Aceleração	m over s^2	3.6 km/h over s = m over s^2	L cdot T^-2
Massa	Kg	N cdot s^2 over m	M
Força	N	1kgf = 9.80665 N	M cdot L cdot T^-2
Área	m^2	ha = 10000m^2 / acre = 4046.9m^2 / alqueirePaulista = 24000m^2	L^2
Volume	m^3	litro = 0.001m^3	L^3
Energia, Trabalho	J	3600kJ = kwh = 450 over 0.523 kcal	M cdot L^2 cdot T^-2
Torque	N cdot m	J	M cdot L^2 cdot T^-2
Potencia	W	4184w = 1kcal over s	M cdot L^2 cdot T^-3
Momento, / Quantidade de movimento, / Impulso, / Impulso de uma força	N⋅s	kg cdot m over s	M cdot L cdot T^-1
Momento de inércia (rotação)	kg cdot m^2	N cdot m cdot s^2 = J cdot s^2	M cdot L^2
Momento de inércia (resistencia dos materiais) Segundo momento de area Second moment of area	m^4	cm^4	L^4
Primeiro momento de área	m^3	cm^3	L^3
Constante da gravitação universal	m^3 over {kg cdot s^2}	m^3 over {kg cdot s^2} = N cdot m^2 over kg^2 = J cdot m over kg^2	M^-1 cdot L^3 cdot T^-2
Pressão, Tensão mecânica	Pa	100kPa = "bar" %Ux223C 1kgf over cm^2	M cdot L^-1 cdot T^-2
Módulo de elasticidade E, módulo de Young	Pa	100kPa = "bar" %Ux223C 1kgf over cm^2	M cdot L^-1 cdot T^-2
Constante elástica	N over m	J over {m^2}	M cdot T^-2
Tensão superficial	N over m	J over {m^2}	M cdot T^-2
Densidade	kg over m^3	kg over m^3	M cdot L^-3
Peso especifico	N over m^3		M cdot L^-2 cdot T^-2
Viscosidade absoluta ou dinâmica	Pa cdot s	kg over { m cdot s } = {N cdot s} over m^2	M cdot L^-1 cdot T^-1
Viscosidade cinemática	m^2 over s		L^2 cdot T^-1
Vazão volumétrica	m^3 over s	m^3 over s = {3600000l} over h	L^2 cdot T^-1
Vazão mássica	kg over s		M cdot T^-1
Temperatura	K°		%THETA
Coeficiente de Dilatação, linear, superficial ou volumétrica	1 over {K°}		%THETA^-1
Capacidade térmica sensível de um objeto	J over {K°}	N cdot m over {K°}	M cdot L^2 cdot T^-2 cdot %THETA^-1
Calor especifico, / Capacidade termica sensivel de uma substancia	J over {kg cdot K°}	N cdot m over {kg cdot K°}	L^2 cdot T^-2 cdot %THETA^-1
Calor especifico molar, / Capacidade termica sensivel molar de uma substancia	J over {mol cdot K°}		M cdot L^2 cdot T^-2 cdot %THETA^-1 cdot N^-1
Constante universal dos gases	J over {mol cdot K°}		M cdot L^2 cdot T^-2 cdot %THETA^-1 cdot N^-1
Capacidade térmica latente	J over kg	4.184J over kg = 1cal over kg	L^2 cdot T^-2
Condutância térmica	w over {m cdot K°}	w cdot m over {m^2 cdot K°}	M cdot L cdot T^-3 cdot %THETA^-1
Entropia, S	J over { K° }		M cdot L^2 cdot T^-2 cdot %THETA^-1
Carga elétrica	C	A cdot s	T cdot I
Corrente elétrica	A	C over s	I
Tensão elétrica ou potencial elétrico	V	J over C = N cdot m over C	M cdot L^2 cdot T^-3 cdot I^-1
Resistência elétrica	Ω	J cdot s over C^2 = H over s	M cdot L^2 cdot T^-3 cdot I^-2
Capacitância elétrica	F	F = C over V = C^2 over J = C^2 over { N cdot m }	M^-1 cdot L^-2 cdot T^4 cdot I^2
Campo elétrico, E	N over C	V over m = J over { C cdot m } = N over C	M cdot L cdot T^-3 cdot I^-1
Fluxo elétrico	V cdot m	N cdot m^2 over C = J cdot m over C	M cdot L^3 cdot T^-3 cdot I^-1
Permissividade elétrica, ɛ	F over m	C over { V cdot m }	M^-1 cdot L^-3 cdot T^4 cdot I^2
Campo magnético, B, campo magnetico em um ponto do espaço	T	T = Wb over m^2 = N over { m cdot A }	M cdot T^-2 cdot I^-1
Fluxo magnético	Wb	Wb = T cdot m^2 = N cdot m over A = J over A	M cdot L^2 cdot T^-2 cdot I^-1
Permeabilidade magnética, µ	H over m	N over A^2	M cdot L cdot T^-2 cdot I^-2
Campo magnetizante, H	A over m	T cdot m over H = Wb over { m cdot H } = J over { T cdot m^3 } = N over { T cdot m^2 }	L^-1 cdot I
Indutância, L	H	H = %OMEGA cdot s = V cdot s over A = J over A^2	M cdot L^2 cdot T^-2 cdot I^-2
Momento magnetico, / Dipólo magnetico, µ	J over T	N cdot m over T = m^2 cdot A	L^2 cdot I