Analise Dimensional
Autor: Abmael Carvalho Barberino Junior
Ultima atualização: 07/02/2019

MLTIΘNJ, Massa, Comprimento, Tempo, Corrente elétrica, Temperatura, Quantidade de substância, Intensidade luminosa

Descrição	Unidade SI mais simples	Unidade SI alternativa	MLTIΘNJ
Comprimento, espaço	m		L
Tempo e Período	s		T
Frequencia	Hz	1/s	T−1
Velocidade	m/s		L⋅T−1
Aceleração	m/s2	M/s/s	L⋅T−2
Massa	Kg	N⋅s2/m	M
Força	N	Kg⋅m/s2	M⋅L⋅T−2
Área	m2		L2
Volume	m3		L3
Energia, Trabalho	J	N⋅m	M⋅L2⋅T−2
Torque	N⋅m	J	M⋅L2⋅T−2
Potencia	W	J/s=N⋅m/s	M⋅L2⋅T−3
Momento, / Quantidade de movimento, / Impulso, / Impulso de uma força	N⋅s	Kg⋅m/s	M⋅L⋅T−1
Momento de inércia	Kg⋅m2	N⋅m⋅s2=J⋅s2	M⋅L2
Constante da gravitação universal	J⋅m/Kg2	N⋅m2/Kg2	M−1⋅L3⋅T−2
Pressão, Tensão mecânica	Pa	N/m2	M⋅L−1⋅T−2
Tensão superficial	N/m	J/m2	M⋅T−2
Constante elástica	N/m	J/m2	M⋅T−2
Densidade	Kg/m3		M⋅L−3
Peso especifico	N/m3		M⋅L−2⋅T−2
Viscosidade absoluta ou dinâmica	Pa⋅s	Kg/m⋅s=N⋅s/m2	M⋅L−1⋅T−1
Viscosidade cinemática	m2/s		L2⋅T−1
Vazão volumétrica	m3/s		L3⋅T−1
Vazão mássica	Kg/s		M⋅T−1
Temperatura	Kº		Θ
Coeficiente de Dilatação, linear, superficial ou volumétrica	1/Kº		Θ−1
Capacidade térmica sensível de um objeto	J/Kº	N⋅m/Kº	M⋅L2⋅T−2⋅Θ−1
Calor especifico, / Capacidade termica sensivel de uma substancia	J/Kg⋅Kº	N⋅m/Kg⋅Kº	L2⋅T−2⋅Θ−1
Calor especifico molar, / Capacidade termica sensivel molar de uma substancia	J/mol⋅Kº	N⋅m/mol⋅Kº	M⋅L2⋅T−2⋅Θ−1⋅N−1
Capacidade térmica latente	J/Kg	N⋅m/Kg	L2⋅T−2
Condutância térmica	W/m⋅Kº	N/s⋅Kº	M⋅L⋅T−3⋅Θ−1
Carga elétrica	C	A⋅s	T⋅I
Corrente elétrica	A	C/s	I
Tensão elétrica	V	J/C=N⋅m/C	M⋅L2⋅T−3⋅I−1
Resistência elétrica	Ω	J⋅s/C2	M⋅L2⋅T−3⋅I−2
Capacitância elétrica	F	C/V=C2/J=C2/N⋅m	M−1⋅L−2⋅T4⋅I2
Campo elétrico, E	N/C	V/m=J/C⋅m	M⋅L⋅T−3⋅I−1
Fluxo elétrico	V⋅m	N⋅m2/C=J⋅m/C	M⋅L3⋅T−3⋅I−1
Permissividade elétrica	F/m	C/V⋅m	M−1⋅L−3⋅T4⋅I2
Campo magnético, B, campo magnetico em um ponto do espaço	T	T=Wb/m2=N/m⋅A	M⋅T−2⋅I−1
Fluxo magnético	Wb	Wb=T⋅m2=N⋅m/A=J/A	M⋅L2⋅T−2I−1
Permeabilidade magnética, µ	H/m	N/A2	M⋅L⋅T−2⋅I−2
Campo magnetizante, H	A/m	T⋅m/H=Wb/m⋅H= / =J/T⋅m3=N/T⋅m2	L−1⋅I
Indutância, L	H	H=Ω⋅s=V⋅s/A=J/A2	M⋅L2⋅T−2⋅I−2

Momento magnetico, / Dipólo magnetico, µ	J/T	N⋅m/T=m2⋅A	L2⋅I
Constante universal dos gases	J/mol⋅Kº	N⋅m/mol⋅Kº	M⋅L2⋅T−2⋅Θ−1⋅N−1

Adimensionais

Numero de Reynolds

ρ = densidade
μ = viscosidade absoluta
v = velocidade média do fluido
D = diametro do tubo

ℜ=ρ⋅v⋅D⋅μ

(M⋅L−3)⋅(L⋅T−1)⋅(L)⋅(M⋅L−1⋅T−1)=1

Numero de Euler

ρ = Densidade
P = Pressão
v = Velocidade

ρ⋅v2⋅P
(M⋅L−3)⋅(L⋅T−1)2⋅(M⋅L−1⋅T−2)=1

Numero de Weber

ρ = Densidade do fluido
v = Velocidade do objeto flutuante
σ = Tensão superficial do fluido
S = Comprimento

ρ⋅v2⋅Sσ
(M⋅L−3)⋅(L⋅T−1)2⋅(L⋅M⋅T−2)=1

Numero de Froude

v = Velocidade
g = Aceleração da gravidade
S = Comprimento

v⋅g⋅S
(L⋅T−1)⋅(L⋅T−2)⋅L=1

Orbita dos planetas

m = massa do planeta
p = período de translação
G = constante de gravitação universal
R = raio da órbita

m⋅p2⋅G⋅R3
(M)⋅(T)2⋅(M−1⋅L3⋅T−2)⋅(L3)=1

Refazendo os cálculos usando a massa do Sol, o adimensional permanece constante

Barra de aço

σ = tensão de escoamento
k = constante elástica
d = comprimento

σ⋅d⋅k
(M⋅L−1⋅T−2)⋅(L)⋅(M⋅T−2)=1

Musculação

Mv = Ganho de massa por unidade de tempo no corpo inteiro
Bv = Ganho de perímetro de braço por unidade de tempo
F = Força no braço (bíceps)

Mv⋅Bv⋅F
(M⋅T−1)⋅(L⋅T−1)⋅(M⋅L⋅T−2)=1

Circuito RC

C = capacitância elétrica
R = Resistência elétrica
t = Tempo
f = frequência

C⋅R⋅t
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T)=1

C⋅R⋅f
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T−1)=1

Permeabilidade magnética e Permissividade elétrica e Velocidade

μ = Permeabilidade magnética
ε = Permissividade elétrica
v = Velocidade

v2⋅μ⋅ε
(L⋅T−1)2⋅(M⋅L⋅T−2⋅I−2)⋅(M−1⋅L−3⋅T4⋅I2)=1

Detector de ouro

R = Resistência elétrica
L = Indutância
f = Frequência

L⋅f⋅R
(M⋅L2⋅T−2I−2)⋅(T−1)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)=1

Mudança de estado físico e dilatação

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
T = Temperatura

Cs⋅T⋅Cl
(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(Θ)⋅(L2⋅T−2)=1

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
α = Dilatação térmica

Cs⋅Cl⋅α
(L2⋅T−2⋅Θ−1)(L2⋅T−2)⋅(Θ−1)=1

Viscosidade, Capacidade térmica e Condutância térmica

μ = Viscosidade dinamica
Cs = Capacidade térmica sensível
C = Condutância térmica

μ⋅Cs⋅C
(M⋅L−1⋅T−1)⋅(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(M⋅L⋅T−3⋅Θ−1)=1

Tamanho máximo de gotas liquidas

γ = Peso especifico
σ = Tensão superficial
D = Diâmetro máximo da gota de liquido

γ⋅D2⋅σ
(M⋅L−2⋅T−2)⋅(L)2⋅M⋅T−2=1

Vibração de gota liquida em gravidade zero

f = Frequência
m = Massa
σ = Tensão superficial

m⋅f2⋅σ
(M)⋅(T−1)2⋅(M⋅T−2)=1

Vibração de massa planetária

f = Frequência
d = Densidade
G = Constante da gravitação universal

G⋅d⋅f2
(M−1⋅L3⋅T−2)⋅(M⋅L−3)⋅(T−1)2=1

Vibração elástica

m = Massa
k = Constante elástica da mola
f = Frequência

m⋅f2⋅k
(M)⋅(T−1)2⋅(M⋅T−2)=1

Em usinagem mecanica podemos listar os seguintes parametros

Velocidade de corte da ferramenta [ V_{c}]=L cdot T^{-1}

Profundidade do passo [ a_{x}]=L

Avanço [ a_{z}]=L

Densidade do material [ %rho ] = M cdot L^{-3}

Tensão de ruptura do material [ %sigma _{r} ] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Tensão de escoamento do material [ %sigma _{e} ] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Modulo de elasticidade do material [E] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Força aplicada na ferramenta de corte [F] =M cdot L cdot T^{-2}

Algumas grandezas possuem mesma dimensão portanto, vou eliminar as redundancias do processo de calculo dos admensionais.

matrix{ nospace { } # V_{c} # a # %rho # %sigma #F ## M # 0 # 0 # 1 # 1 # 1 ## L #1 # 1 # -3 # -1 # 1 ## T #-1 # 0 # 0 # -2 # -2} drarrow left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 ## 1 # 1 # -3 # -1 # 1 ## -1 # 0 # 0 # -2 # -2} right ] cdot left [ matrix{v ## w ## x ## y ## z} right ] = left [ matrix{0 ## 0 ## 0} right ]

left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # -3 # -1 # 1 # 0## -1 # 0 # 0 # -2 # -2# 0} right ]sim left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # -3 # -1 # 1 # 0## 0 # 1 # -3 # -3 # -1# 0} right ] sim left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # 0 # 2 # 4 # 0## 0 # 1 # 0 # 0 # 2# 0} right ]sim left [ matrix{1 # 1 # 0 # 2 # 4 # 0##0 # 1 # 0 # 0 # 2 # 0## 0 # 0 # 1 # 1 # 1# 0} right ] sim nospace{}

nospace{} sim left lbrace stack{v+w+2y+4z=0 # w+2z=0 # x+y+z=0} right rbrace seja nospace{}left lbrace stack{y= %alpha # z=%beta} right rbrace drarrow left lbrace stack{x=-%alpha -%beta # w=-2%beta # v+(-2%beta)+2%alpha+4%beta=0} right rbrace

left [ stack{v # w # x # y # z} right ] = left [ stack{-2%alpha-2%beta # -2%beta # -%alpha-%beta # %alpha # %beta} right ] = %alpha cdot left [ stack{-2 # 0 # -1 # 1 # 0} right ] + %beta cdot left [ stack{-2 # -2 # -1 # 0 # 1} right ] => %pi _{(1,0)}= { %sigma } over { V_{c}^{2} cdot %rho } ; %pi _{(0,1)}= { F } over { V_{c}^{2} cdot %rho cdot a^{2} }

Podemos colocar as outras grandezas no sistema:

%pi_{1} = { %sigma_{r}} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi_{2} = { %sigma_{e}} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi_{3} = { E} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi _{4}= { F } over { V_{c}^{2} cdot %rho cdot a_{x} cdot a_{z} }