Analise Dimensional

MLTIΘNJ, Massa, Comprimento, Tempo, Corrente elétrica, Temperatura, Quantidade de substância, Intensidade luminosa

Descrição	Unidade SI mais simples	Unidade SI alternativa	MLTΘQ
Comprimento, espaço	m		L
Tempo e Período	s		T
Frequencia	Hz	1/s	T−1
Velocidade	m/s		L⋅T−1
Aceleração	m/s2		L⋅T−2
Massa	Kg	N⋅s2m	M
Força	N	Kg⋅m/s2	M⋅L⋅T−2
Área	m2		L2
Volume	m3		L3
Energia, Trabalho	J	N⋅m	M⋅L2⋅T−2
Torque	N⋅m		M⋅L2⋅T−2
Potencia	W	Js=N⋅m/s	M⋅L2⋅T−3
Momento, / Quantidade de movimento, / Impulso de uma força	N⋅s	Kg⋅m/s	M⋅L⋅T−1
Momento de inércia	Kg⋅m2	N⋅m⋅s2=J⋅s2	M⋅L2
Constante da gravitação universal	J⋅mKg2	N⋅m2Kg2=m3Kg⋅s2	M−1⋅L3⋅T−2
Pressão, Tensão mecânica	Pa	Nm2	M⋅L−1⋅T−2
Tensão superficial	Nm	Jm2=Kg/s2	M⋅T−2
Constante elástica	Nm	Jm2=Kg/s2	M⋅T−2
Densidade	Kg/m3		M⋅L−3
Peso especifico	N/m3		M⋅L−2⋅T−2
Viscosidade absoluta ou dinâmica	Pa⋅s	Kgm⋅s=N⋅sm2	M⋅L−1⋅T−1
Viscosidade cinemática	m2/s		L2⋅T−1
Vazão volumétrica	m3/s		L3⋅T−1
Vazão mássica	Kg/s		M⋅T−1
Temperatura	Ko		Θ
Coeficiente de Dilatação, linear, superficial ou volumétrica	1Ko		Θ−1
Capacidade térmica sensível		N⋅mKg⋅Ko=m2s2⋅Ko	L2⋅T−2⋅Θ−1
Capacidade térmica latente	JKg	N⋅mKg=m2s2	L2⋅T−2
Condutância térmica	Wm⋅Ko	Ns⋅Ko	M⋅L⋅T−3⋅Θ−1
Carga elétrica	C		T⋅I
Corrente elétrica	A	Cs	I
Tensão elétrica	V	JC=N⋅mC	M⋅L2⋅T−3⋅I−1
Resistência elétrica	Ω	J⋅sC2	M⋅L2⋅T−3⋅I−2
Capacitância elétrica	F	CV=C2J=C2N⋅m=C2⋅s2Kg⋅m	M−1⋅L−2⋅T4⋅I2
Campo elétrico	NC	Vm=Kg⋅mA⋅s3	M⋅L⋅T−3⋅I−1
Fluxo elétrico	V⋅m	N⋅m2C=J⋅mC=Kg⋅m3A⋅s3	M⋅L3⋅T−3⋅I−1
Permissividade elétrica	Fm	CV⋅m	M−1⋅L−3⋅T4⋅I2
Campo magnético	T	T=Wbm2=KgA⋅s2	M⋅T−2⋅I−1
Fluxo magnético	Wb	Wb=T⋅m2=Kg⋅m2A⋅s2=JA	M⋅L2⋅T−2I−1
Permeabilidade magnética	Hm	Hm=NA2=Kg⋅mA2⋅s2	M⋅L⋅T−2⋅I−2
Campo magnetizante	Am	T⋅mH=Wbm⋅H=JT⋅m3	L−1⋅I
Indutância	H	H=Ω⋅s=V⋅sA=Kg⋅m2s2⋅A2	M⋅L2⋅T−2⋅I−2
Constante universal dos gases	Jmol⋅Ko	Kg⋅m2mol⋅s2⋅Ko	M⋅L2⋅T−2⋅Θ−1⋅N−1

Adimensionais

Numero de Reynolds

ρ = densidade
μ = viscosidade absoluta
v = velocidade média do fluido
D = diametro do tubo

ℜ=ρ⋅v⋅Dμ

(M⋅L−3)⋅(L⋅T−1)⋅(L)M⋅L−1⋅T−1=1

Numero de Euler

ρ = Densidade
P = Pressão
v = Velocidade

ρ⋅v2P
(M⋅L−3)⋅(L⋅T−1)2M⋅L−1⋅T−2=1

Numero de Weber

ρ = Densidade do fluido
v = Velocidade do objeto flutuante
σ = Tensão superficial do fluido
S = Comprimento

ρ⋅v2⋅Sσ
(M⋅L−3)⋅(L⋅T−1)2⋅(L)M⋅T−2=1

Numero de Froude

v = Velocidade
g = Aceleração da gravidade
S = Comprimento

vg⋅S
L⋅T−1(L⋅T−2)⋅L=1

Orbita dos planetas

m = massa do planeta
p = período de translação
G = constante de gravitação universal
R = raio da órbita

m⋅p2⋅GR3
(M)⋅(T)2⋅(M−1⋅L3⋅T−2)L3=1

Refazendo os cálculos usando a massa do Sol, o adimensional permanece constante

Barra de aço

σ = tensão de escoamento
k = constante elástica
d = comprimento

σ⋅dk
(M⋅L−1⋅T−2)⋅LM⋅T−2=1

Musculação

Mv = Ganho de massa por unidade de tempo no corpo inteiro
Bv = Ganho de perímetro de braço por unidade de tempo
F = Força no braço (bíceps)

Mv⋅BvF
(M⋅T−1)⋅(L⋅T−1)M⋅L⋅T−2=1

Circuito RC

C = capacitância elétrica
R = Resistência elétrica
t = Tempo
f = frequência

C⋅Rt
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)T=1

C⋅R⋅f
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T−1)=1

Permeabilidade magnética e Permissividade elétrica e Velocidade

μ = Permeabilidade magnética
ε = Permissividade elétrica
v = Velocidade

v2⋅μ⋅ε
(L⋅T−1)2⋅(M⋅L⋅T−2⋅I−2)⋅(M−1⋅L−3⋅T4⋅I2)=1

Detector de ouro

R = Resistência elétrica
L = Indutância
f = Frequência

L⋅fR
(M⋅L2⋅T−2I−2)⋅(T−1)(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)=1

Mudança de estado físico e dilatação

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
T = Temperatura

Cs⋅TCl
(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(Θ)L2⋅T−2=1

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
α = Dilatação térmica

CsCl⋅α
(L2⋅T−2⋅Θ−1)(L2⋅T−2)⋅(Θ−1)=1

Viscosidade, Capacidade térmica e Condutância térmica

μ = Viscosidade dinamica
Cs = Capacidade térmica sensível
C = Condutância térmica

μ⋅CsC
(M⋅L−1⋅T−1)⋅(L2⋅T−2⋅Θ−1)M⋅L⋅T−3⋅Θ−1=1

Tamanho máximo de gotas

γ = Peso especifico
σ = Tensão superficial
D = Diâmetro máximo da gota de liquido

γ⋅D2σ
(M⋅L−2⋅T−2)⋅(L2)M⋅T−2=1

Vibração de gota em gravidade zero

f = Frequência
m = Massa
σ = Tensão superficial

m⋅f2σ
(M)⋅(T−1)2(M⋅T−2)=1

Vibração de massa planetária

f = Frequência
d = Densidade
G = Constante da gravitação universal

G⋅df2
(M−1⋅L3⋅T−2)⋅(M⋅L−3)(T−1)2=1

Vibração elástica

m = Massa
k = Constante elástica da mola
f = Frequência

m⋅f2k
(M)⋅(T−1)2(M⋅T−2)=1