Adimensionais

Numero de Reynolds

ρ = densidade
μ = viscosidade absoluta
v = velocidade média do fluido
D = diametro do tubo

%Ux211C = %rho cdot v cdot D cdot %mu

( M cdot L^-3 ) cdot ( L cdot T^-1 ) cdot ( L ) cdot ( M cdot L^-1 cdot T^-1 ) = 1

Numero de Euler

ρ = Densidade
P = Pressão
v = Velocidade

%Ux0045 = %rho cdot v^2 cdot P
( M cdot L^-3 ) cdot ( L cdot T^-1 )^2 cdot ( M cdot L^-1 cdot T^-2 ) = 1

Numero de Weber

ρ = Densidade do fluido
v = Velocidade do objeto flutuante
σ = Tensão superficial do fluido
l = Comprimento

We = %rho cdot v^2 cdot l over %sigma
( M cdot L^-3 ) cdot ( L cdot T^-1 )^2 cdot (L) over { M cdot T^-2 } = 1

Numero de Froude

v = Velocidade
g = Aceleração da gravidade
l = Comprimento

Fr = v over sqrt{g cdot l}
L cdot T^-1 over { sqrt{ (L cdot T^-2) cdot (L) } } = 1

Orbita dos planetas

m = massa do planeta
t = período de translação
G = constante de gravitação universal
R = raio da órbita

m cdot t^2 cdot G over R^3
(M)⋅(T)2⋅(M−1⋅L3⋅T−2)⋅(L3)=1 ( M ) cdot ( T^2 ) cdot ( M^-1 cdot L^3 cdot T^-2 ) over ( L^3 ) = 1

Refazendo os cálculos usando a massa do Sol, o adimensional permanece constante

Barra de aço

σ = tensão de escoamento
k = constante elástica
l = comprimento

σ⋅d⋅k %sigma cdot l over k
( M cdot L^-1 T^-2 ) cdot ( L ) over ( M cdot T^-2 ) = 1

Musculação

dot m = Ganho de massa por unidade de tempo no corpo inteiro
dot P = Ganho de perímetro de braço por unidade de tempo
F = Força no braço (bíceps)

dot m cdot dot P over F
( M cdot T^-1 ) cdot ( L cdot T^-1 ) over ( M cdot L cdot T^-2 )

Circuito RC

C = capacitância elétrica
R = Resistência elétrica
t = Tempo
f = frequência

C⋅R⋅t
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T)=1

C⋅R⋅f
(M−1⋅L−2⋅T4⋅I2)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)⋅(T−1)=1

Permeabilidade magnética e Permissividade elétrica e Velocidade

μ = Permeabilidade magnética
ε = Permissividade elétrica
v = Velocidade

v2⋅μ⋅ε
(L⋅T−1)2⋅(M⋅L⋅T−2⋅I−2)⋅(M−1⋅L−3⋅T4⋅I2)=1

Detector de ouro

R = Resistência elétrica
L = Indutância
f = Frequência

L⋅f⋅R
(M⋅L2⋅T−2I−2)⋅(T−1)⋅(M⋅L2⋅T−3⋅I−2)=1

Mudança de estado físico e dilatação

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
T = Temperatura

Cs⋅T⋅Cl
(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(Θ)⋅(L2⋅T−2)=1

Cs = Capacidade térmica sensível
Cl = Capacidade térmica latente
α = Dilatação térmica

Cs⋅Cl/α
(L2⋅T−2⋅Θ−1)(L2⋅T−2)/(Θ−1)=1

Viscosidade, Capacidade térmica e Condutância térmica

μ = Viscosidade dinamica
Cs = Capacidade térmica sensível
C = Condutância térmica

μ⋅Cs⋅C
(M⋅L−1⋅T−1)⋅(L2⋅T−2⋅Θ−1)⋅(M⋅L⋅T−3⋅Θ−1)=1

Tamanho máximo de gotas liquidas

γ = Peso especifico
σ = Tensão superficial
D = Diâmetro máximo da gota de liquido

γ⋅D2⋅σ
(M⋅L−2⋅T−2)⋅(L)2⋅M⋅T−2=1

Vibração de gota liquida em gravidade zero

f = Frequência
m = Massa
σ = Tensão superficial

m⋅f2⋅σ
(M)⋅(T−1)2⋅(M⋅T−2)=1

Vibração de massa planetária

f = Frequência
d = Densidade
G = Constante da gravitação universal

G⋅d⋅f2
(M−1⋅L3⋅T−2)⋅(M⋅L−3)⋅(T−1)2=1

Vibração elástica

m = Massa
k = Constante elástica da mola
f = Frequência

m⋅f2⋅k
(M)⋅(T−1)2⋅(M⋅T−2)=1

Em usinagem mecanica podemos listar os seguintes parametros

Velocidade de corte da ferramenta [ V_{c}]=L cdot T^{-1}

Profundidade do passo [ a_{x}]=L

Avanço [ a_{z}]=L

Densidade do material [ %rho ] = M cdot L^{-3}

Tensão de ruptura do material [ %sigma _{r} ] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Tensão de escoamento do material [ %sigma _{e} ] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Modulo de elasticidade do material [E] =M cdot L^{-1} cdot T^{-2}

Força aplicada na ferramenta de corte [F] =M cdot L cdot T^{-2}

Algumas grandezas possuem mesma dimensão portanto, vou eliminar as redundancias do processo de calculo dos admensionais.

matrix{ nospace { } # V_{c} # a # %rho # %sigma #F ## M # 0 # 0 # 1 # 1 # 1 ## L #1 # 1 # -3 # -1 # 1 ## T #-1 # 0 # 0 # -2 # -2} drarrow left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 ## 1 # 1 # -3 # -1 # 1 ## -1 # 0 # 0 # -2 # -2} right ] cdot left [ matrix{v ## w ## x ## y ## z} right ] = left [ matrix{0 ## 0 ## 0} right ]

left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # -3 # -1 # 1 # 0## -1 # 0 # 0 # -2 # -2# 0} right ]sim left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # -3 # -1 # 1 # 0## 0 # 1 # -3 # -3 # -1# 0} right ] sim left [ matrix{0 # 0 # 1 # 1 # 1 # 0##1 # 1 # 0 # 2 # 4 # 0## 0 # 1 # 0 # 0 # 2# 0} right ]sim left [ matrix{1 # 1 # 0 # 2 # 4 # 0##0 # 1 # 0 # 0 # 2 # 0## 0 # 0 # 1 # 1 # 1# 0} right ] sim nospace{}

nospace{} sim left lbrace stack{v+w+2y+4z=0 # w+2z=0 # x+y+z=0} right rbrace seja nospace{}left lbrace stack{y= %alpha # z=%beta} right rbrace drarrow left lbrace stack{x=-%alpha -%beta # w=-2%beta # v+(-2%beta)+2%alpha+4%beta=0} right rbrace

left [ stack{v # w # x # y # z} right ] = left [ stack{-2%alpha-2%beta # -2%beta # -%alpha-%beta # %alpha # %beta} right ] = %alpha cdot left [ stack{-2 # 0 # -1 # 1 # 0} right ] + %beta cdot left [ stack{-2 # -2 # -1 # 0 # 1} right ] => %pi _{(1,0)}= { %sigma } over { V_{c}^{2} cdot %rho } ; %pi _{(0,1)}= { F } over { V_{c}^{2} cdot %rho cdot a^{2} }

Podemos colocar as outras grandezas no sistema:

%pi_{1} = { %sigma_{r}} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi_{2} = { %sigma_{e}} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi_{3} = { E} over { V_{c}^{2} cdot %rho } %pi _{4}= { F } over { V_{c}^{2} cdot %rho cdot a_{x} cdot a_{z} }